ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ 2016

(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ)

Микшерный пульт (этот пункт на усмотрение звукоинженера площадки, так как своего звукорежиссёра у группы нет)

Тем не мене, излагаем свои пожелания (

Микшерный пульт должен стоять напротив сцены

Пульт должен иметь 24 канала, 6 независимых AUX выходов

- Предпочтительны пульты ALLEN&HEATH, MIDAS, YAMAHA, SOUNDCRAFT.

- Если площадка маленькая, то пульт может иметь меньше каналов.

МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА

4  независимые линии мониторов

1 линия (Центр сцены) – 2 кабинета, минимальная мощность каждого кабинета 400 Вт.

2 и 3 линия (Правый и левый угол сцены) – по 1 кабинету, минимальная мощность каждого кабинета 400 Вт

4 линия (Барабанщик) - 2 кабинета, минимальная мощность каждого кабинета 400 Вт.

## БАРАБАНЫ

Барабанная установка класса YAMAHA, PEARL, SONOR, LUDWIG, D.W, TAMA,

1 Бас бочка, 1 Навесной том, 1 Напольный том, 1 Стойка под малый барабан

1 Стойка под Hi-Hat, 3 Стойки под тарелки (журавль), 1 крепкий, регулируемый стул для барабанщика.

В условиях небольших площадок (до 200 чел) мы используем три микрофона подзвучки вместо восьми: Бочка (Shure Beta 52A или аналог), малый барабан (Shure SM57+стойка), Hi-Hat (Shure SM94+стойка).

В условиях больших площадок (больше 200 чел) нам необходима качественная

подзвучка каждого барабана + 2 панорамных микрофона на стойках (overhead)

ГИТАРЫ

1 басовый комбик, минимум 400W +1 mono Di-Box

2 гитарных комбика ламповый 100 W

2 гитарные стойки

2 микрофоа для подзвучки гитарного комбика (SHURE SM 57+стойка)

2 свободных подключения Sсhuko 220V

- Желательно  поднять гитарные комбики  на уровень груди музыкантов (басовый пусть стоит на полу).

ВОКАЛ

4 вокальных микрофона (SHURE SM58 или аналог)

4 микрофонные стойки (журавль).

КЛАВИШИ

Крепкая двухъярусная стойка  (2 шт.)

Крепкая одноярусная стойка  (1 шт.)

3 свободных подключения Sсhuko 220V

3 Di-box’а

INPUT LIST

По техническим вопросам Вы можете связаться с бас-гитаристом группы:

rc.behemoth@gmail.com

# Text boxes

|  | BD |  | MIC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SN |  | MIC |
|  | ROTOTOM |  | MIC |
|  | HH |  | MIC |
|  | TOM 1 |  | MIC |
|  | F_TOM |  | MIC |
|  | OH L |  | MIC |
|  | OH R |  | MIC |
|  | BASS | 400W Bass Combo | DI-BOX |
|  | GTR 1 | 100W Gtr Combo | MIC |
|  | GTR 2 | 100W Gtr Combo | MIC |
|  | KEYS 1 | MONO | DI-BOX |
|  | KEYS 2 | STEREO | DI-BOX |
|  |  |  | DI-BOX |
|  | VOC 1(main) |  | MIC |
|  | VOC 2 |  | MIC |
|  | VOC 3 |  | MIC |
|  | VOC 4 |  | MIC |